МИХАЙЛОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

Принято Михайловской

городской Думой «___» ___________ 2019 г.			№

О внесении изменений в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 30.10.2017 № 16 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Михайловка Волгоградской области»

В соответствии со статьей 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской области, Михайловская городская Дума Волгоградской области

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 30.10.2017 № 16 «Об утверждении Местных нормативов градостроительного проектирования городского округа город Михайловка Волгоградской области», следующие изменения:

а) Абзац восьмой части I изложить в следующей редакции:

«Объект капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие).».

# б) Разделы 1, 2, 3 части I изложить в следующей редакции:

# «1. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области теплоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 1.

#### Таблица 1

| N п№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Комплекс сооружений теплоснабжения в границах городского округа | объем теплопотребления, МДж/год на 1 человека | 1953 | удаленность, метров | 500 |

# Объем теплопотребления принят в соответствии с СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. № 32). Приложение А.

# Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

# 2. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области водоснабжения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 2.

#### Таблица 2

| N п№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Комплекс сооружений водоснабжения | объем водопотребления, литры в сутки на 1 человека | 256 | удаленность, метров | 500 |

# Объем водопотребления принят в соответствии с СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/14). П. 5.1.

# Удаленность принята на основании постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

# 3. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения местного значения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 3.

#### Таблица 3

| N п№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Комплекс сооружений водоотведения | объем водоотведения, литры в сутки на 1 человека | 256 | удаленность, метров | 500 |

# Объем водоотведения принят в соответствии с СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" (утв. приказом Минрегиона России от 29.12.2011 № 635/11). П. 5.1.1.

# Удаленность принята на основании постановления Правительства РФ от 07.03.2017 № 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").».

в) Таблицу 5 раздела 4 части I изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 5

| N п№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Автомобильные дороги местного значения | плотность сети автомобильных дорог, км/км2 | 5,13 | удаленность, метров | 500 |
| 2 | Пункты технического осмотра автомобилей | количество постов станций технического обслуживания автомобилей на 1000 чел. | 1,75 | транспортная доступность, час. | 0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово 0,6 - сельские населенные пункты |
| 3 | Автозаправочные станции (АЗС) | количество топливораздаточных колонок АЗС на 1000 чел. | 0,3 | транспортная доступность, час. | 0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово 0,6 - сельские населенные пункты |
| 4 | Парковки (парковочные места) | количество машино-мест на 1000 чел. | 245 | по таблица 6 |

# ».

г) Раздел 5 части I изложить в следующей редакции:

«5. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами образования местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области образования установлены в соответствии с приложением к письму Минобрнауки России от 04.05.2016 № АК-950/02 "О методических рекомендациях" "Примерные значения для установления критериев по оптимальному размещению на территориях субъектов Российской Федерации объектов образования".

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области образования и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 7.

Таблица 7

| N п№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1 | Дошкольная образовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 0 до 7 лет, место | 74 места - г. Михайловка, 51 место - пгт Себрово и сельские населенные пункты | пешеходная доступность, метров | 300 - г. Михайловка, 500 - пгт Себрово, и сельские населенные пункты |
| 2 | Общеобразовательная организация | Число мест в образовательных организациях в расчете на 100 детей в возрасте от 7 до 18 лет, место | 100 мест - г. Михайловка, 51 место - пгт Себрово и сельские населенные пункты | транспортная доступность, минут | 30 - пгт Себрово, и сельские населенные пункты |
|  |  |  |  | пешеходная доступность, метров | 500 - г. Михайловка |
| 3 | Объекты дополнительного образования | Число мест на программах дополнительного образования, реализуемых на базе образовательных организаций (за исключением общеобразовательных организаций), реализующих программы дополнительного образования, место | 34 места на 100 детей от 5 до 18 лет - г. Михайловка, 11 мест на 100 детей от 5 до 18 лет - пгт Себрово и сельские населенные пункты | транспортная доступность, минут | 30 |

».

д) Таблицу 9 раздела 7 части I изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 9

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Плавательный комплекс, бассейн | м2 зеркала воды на 1000 жителей | 75 | транспортная доступность, час. | 0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово 0,6 - сельские населенные пункты |
| 2. | Спортивные залы | м2 площади пола на 1000 чел. | 60 |  |  |
|  | г. Михайловка, пгт Себрово |  |  | радиус обслуживания, м | 500 |
|  | сельские населенные пункты |  |  | пешеходная доступность, час. | 0,5 |
| 3. | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади на 1000 чел. | 70 |  |  |
|  | г. Михайловка, пгт Себрово |  |  | радиус обслуживания, м | 500 |
|  | сельские населенные пункты |  |  | транспортная доступность, час. | 0,6 |
| 4. | Открытые спортивные плоскостные сооружения | м2 площади плоскостных сооружений на 1000 чел. | 1949 |  |  |
|  | г. Михайловка, пгт Себрово |  |  | радиус обслуживания, м | 500 |
|  | сельские населенные пункты |  |  | пешеходная доступность, час. | 0,5 |
| 5. | Стадионы | единовременная пропускная способность, чел. на 1000 жителей | 190 | транспортная доступность, час. | 1,5 |
| 6. | Спортивные комплексы <*> | 1 объект независимо от численности населения | Нормируется в соответствии со столбцом 3 | транспортная доступность, час. | 1,5 |

#### ».

е) Раздел 8 части I изложить в следующей редакции:

«8. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами культуры и искусства местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Перечень объектов и расчетные показатели для объектов местного значения в области культуры и искусства установлены в соответствии с распоряжением Минкультуры России от 27.07.2016 № Р-948 "Об утверждении Методических рекомендаций субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области культуры и искусства в соответствии с полномочиями городского округа город Михайловка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 10.

Таблица 10

| №№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Центральная библиотека городского округа | количество объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, минут | 40 |
| 2. | Детская библиотека | количество объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, минут | 40 |
| 3. | Общедоступная библиотека с детским отделением | количество объектов | 4 - г. Михайловка; 1 - пгт Себрово; сельские населенные пункты: 1 объект на 1000 чел. в сельских населенных пунктах, в том числе: 1 - ст. Арчединская, 1 - х. Безымянка, 1 - х. Большой, 1 - ст. Етеревская, 1 - х. Карагичевский, 1 - х. Катасонов, 1 - х. Плотников 2-й, 1 - п. Отрадное, 1 - х. Раздоры, 1 - х. Сухов 2-й, 1 - х. Сенной, 1 - с. Сидоры, 1 - п. Реконструкция, 1 - х. Троицкий | транспортная доступность, минут | 30 |
| 4. | Точка доступа к полнотекстовым информационным ресурсам | количество объектов | 1 - г. Михайловка; 1 - пгт Себрово; сельские населенные пункты: 1 - ст. Арчединская, 1 - х. Безымянка, 1 - х. Большой, 1 - ст. Етеревская, 1 - х. Карагичевский, 1 - х. Катасонов, 1 - х. Плотников 2-й, 1 - п. Отрадное, 1 - х. Раздоры, 1 - х. Сухов 2-й, 1 - х. Сенной, 1 - с. Сидоры, 1 - п. Реконструкция, 1 - х. Троицкий | транспортная доступность, минут | 40 |
| 5. | Музей | количество объектов | г. Михайловка: 1 краеведческий музей; 1 тематический музей <*>; пгт Себрово: 1 краеведческий музей | транспортная доступность, минут | 40 |
| 6. | Театр по видам искусств | количество объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, минут | 108 |
| 7. | Цирковая площадка (цирковой коллектив) | количество объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, минут | 108 |
| 8. | Концертный зал | количество объектов | 1 | транспортная доступность, минут | 40 |
| 9. | Дом культуры городского округа | количество объектов на городской округ | 1 | транспортная доступность, минут | 40 |
| 10. | Дом культуры <*> | количество объектов | 3 - г. Михайловка; 1 - пгт Себрово; сельские населенные пункты: 1 - ст. Арчединская, 1 - х. Безымянка, 1 - х. Большой, 1 - ст. Етеревская, 1 - х. Карагичевский, 1 - х. Катасонов, 1 - х. Плотников 2-й, 1 - п. Отрадное, 1 - х. Раздоры, 1 - х. Сухов 2-й, 1 - х. Сенной, 1 - с. Сидоры, 1 - п. Реконструкция, 1 - х. Троицкий, дополнительно - 1 объект на 1000 чел. в сельских населенных пунктах | транспортная доступность, минут | 30 |
| 11. | Парк культуры и отдыха | количество объектов | 3 - г. Михайловка | транспортная доступность, минут | 108 |
| 12. | Кинотеатр | количество кинозалов | 6 - г. Михайловка; 1 - пгт Себрово 2 - х. Безымянка, с. Сидоры | транспортная доступность, минут | 30 |

#### Примечания:

#### 1. <*> К домам культуры относятся также следующие объекты:

#### - центр культурно-досугового назначения;

#### - общественно-духовный и информационно-культурный центр;

#### - центр культурного досуга и библиотечного обслуживания;

#### - сельский клуб.

#### 2. Размещение сельских домов культуры и библиотек допускается на группу сельских населенных пунктов при обеспечении показателя максимально допустимого уровня территориальной доступности.

#### 3. Тематические музеи могут быть любой профильной группы: политехнический, мемориальный, военно-исторический, историко-бытовой, археологический, этнографический, литературный, музыкальный, музей науки, техники, кино, архитектуры, боевой (трудовой) славы.».

ж) Таблицу 11 раздела 9 части I изложить в следующей редакции:

#### «Таблица 11

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Магазины | м2 торговой площади на 1000 чел. | 582 | радиус обслуживания, м | в г. Михайловка, пгт Себрово: 500 - при многоэтажной, 800 - при одно-, двухэтажной застройке; 2000 - в сельских населенных пунктах |
| 2. | Предприятия общественного питания | количество мест на 1000 чел. | 40 |  |  |
| 3. | Предприятия бытового обслуживания | количество рабочих мест на 1000 чел. | 9 - г. Михайловка, пгт Себрово; 7 - сельские населенные пункты |  |  |
| 4. | Гостиницы | количество мест на 1000 чел. | 6 | транспортная доступность, час. | 0,5 - г. Михайловка, пгт Себрово 0,6 - сельские населенные пункты |
| 5. | Торговые центры <*> | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области» | Нормируются в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 12.09.2016 № 506-п «Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области» |

# ».

з) Разделы 10, 11, 12, 13 части I изложить в следующей редакции:

«10. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Полномочия городского округа город Михайловка в области обращения с отходами установлены в соответствии с постановлением Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года № 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области" (в ред. приказа комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской области от 24.10.2017           № 151-ОД).

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в области обращения с отходами в соответствии с полномочиями городского округа город Михайловка и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов приведены в таблице 12.

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Контейнеры для сбора и накопления ТКО | контейнеров на 1000 чел. | 11 | радиус обслуживания, м | 100 м - для домов с мусоропроводами; 50 м - для домов без мусоропроводов |
| 2. | Объект обработки, утилизации и размещения ТКО (Межмуниципальный полигон ТКО с мусоросортировочным комплексом ООО "ЭкоЦентр") | количество объектов | 1 | транспортная доступность, не менее, км | 0,5 |
| 3. | Объекты размещения промышленных отходов | количество объектов | 2 |  |  |
| 4. | Пункт приема вторичного сырья | количество объектов | 1 - на микрорайон |  |  |

11. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими деятельность органов государственной власти и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения в рамках деятельности органов государственной власти и максимально допустимый уровень территориальной доступности разработаны с учетом постановления Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 года N 222 "Об утверждении Положения о комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области", Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" и приведены в таблице 13.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения) | Количество объектов, объект | 1 независимо от численности населения | транспортная доступность, минут | 90 |
| 2. | Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные) | Количество объектов, объект | 1 независимо от численности населения | транспортная доступность, минут | 90 |

Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта муниципального образования до объекта.

12. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, предназначенными для организации ритуальных услуг и мест захоронения, и максимально допустимый уровень территориальной доступности таких объектов представлены в таблице 14.

Таблица 14

| N№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Специализированная служба по вопросам похоронного дела | Количество объектов, объект | 1 независимо от численности населения | транспортная доступность, минут | 90 |
| 2. | Кладбище традиционного захоронения | га на 1000 чел. | 0,27 | транспортная доступность, минут | 90 |
| 3. | Кладбище урновых захоронений после кремации | га на 1000 чел. | 0,27 | транспортная доступность, минут | 90 |

Примечания:

1. Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного населенного пункта, но не может превышать 40 га. При этом также учитывается перспективный рост численности населения, коэффициент смертности, наличие действующих объектов похоронного обслуживания, принятая схема и способы захоронения, вероисповедания, норм земельного участка на одно захоронение.

13. Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности местами массового отдыха населения и показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов представлены в            таблице 15.

Таблица 15

| N№ п/п | Наименование объекта | Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности | Показатель максимально допустимого уровня территориальной доступности |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Величина | Единица измерения | Величина |
| 1. | Зоны отдыха | м2 площади на 1 посетителя | 500 | транспортная доступность, минут | 40 |
|  | в т.ч. для активных видов отдыха | м2 площади на 1 посетителя | 100 |  |  |
| 2. | Речные и озерные пляжи <*> | м2 площади на 1 посетителя | 8 | транспортная доступность, минут | 40 |
| 3. | Речные и озерные пляжи для детей | м2 площади на 1 посетителя | 4 |  |  |
| 4. | Специализированные лечебные пляжи | м2 площади на 1 посетителя | 10 |  |  |

Примечания

<*> Размеры речных и озерных пляжей, размещаемых вне курортных зон на землях, пригодных для сельскохозяйственного использования, следует принимать из расчета 5 м2 на одного посетителя.».

и) Разделы 17, 19 части I исключить.

к) Абзац четырнадцатый части II изложить в следующей редакции:

«Перечень объектов местного значения, в отношении которых устанавливаются предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности и предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности составлен на основании следующих нормативно-правовых источников:

1) Градостроительного кодекса Российской Федерации;

2) Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

3) Закона Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области";

4) Устава городского округа город Михайловка Волгоградской области;

5) Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области.»

л) Из таблицы 23 части II исключить № п/п 17, 19.

# м) Разделы 1, 2, 3 части II изложить в следующей редакции:

# «1. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Объем теплопотребления принят в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

# N = А x КТ

# где:

# А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения. В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016                  N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" составляет 1915 МДж/год на 1 человека;

# КТ - коэффициент территориальной дифференциации городской округ город Михайловка составляет 1,02, в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения населения городского округа город Михайловка

# N = 1915 x 1,02 = 1953 МДж/год на 1 человека.

# Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения приняты на основании:

# - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

# - СП 42-101-2003 "Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб" (принят и введен в действие решением Межведомственного координационного совета по вопросам технического совершенствования газораспределительных систем и других инженерных коммуникаций, протокол от 8 июля 2003 г. N 32). Приложение А;

# - Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

# 2. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Объем водоснабжения принят в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

# N = А x КТ

# где:

# А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения. В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" составляет 251 литр в сутки на 1 человека;

# КТ - коэффициент территориальной дифференциации городской округ город Михайловка составляет 1,02, в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения населения городского округа город Михайловка

# N = 251 x 1,02 = 256 литров в сутки на 1 человека.

# Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоснабжения приняты на основании:

# - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

# - СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";

# - СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

# - Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").

# 3. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Объем водоотведения принят в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Расчет предельного значения расчетного показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения городского округа город Михайловка "N" определяется по формуле:

# N = А x КТ

# где:

# А - базовое предельное значение показателя минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения. В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области" составляет 251 литр в сутки на 1 человека;

# КТ - коэффициент территориальной дифференциации городской округ город Михайловка составляет 1,02, в соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности объектами водоотведения населения городского округа город Михайловка

# N = 251 x 1,02 = 256 литров в сутки на 1 человека.

# Предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами теплоснабжения приняты на основании:

# - СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";

# - СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения";

# - СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий";

# - Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области".

# Удаленность принята 500 м (постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории").».

# н) В разделе 8 части II слова «распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 27 июля 2016 года N Р-948 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"» в соответствующем падеже заменить словами «распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры"» в соответствующем падеже.

# п) Раздел 11 части II изложить в следующей редакции:

# «11. Обоснование предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами, обеспечивающими деятельность органов государственной власти и максимально допустимого уровня их территориальной доступности

# Здания администрации городского округа (в т.ч. комитеты и подразделения)

# В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 1 объект независимо от численности населения.

# Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта городского округа город Михайловка до объекта.

# Дома и дворцы бракосочетаний (в том числе встроенные)

# В соответствии с Приказом комитета строительства Волгоградской области от 21.03.2016 N 114-ОД (ред. от 24.10.2017) "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" 1 объект независимо от численности населения.

# Транспортная доступность 90 минут принята исходя из времени, за которое можно добраться от самого удаленного населенного пункта городского округа город Михайловка до объекта.»

р) Разделы 17, 19 части II исключить.

с) Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования части II изложить в следующей редакции:

### «Перечень законодательных и нормативно-правовых актов, использованных при разработке нормативов градостроительного проектирования

#### Федеральные нормативно-правовые акты

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации.

2. Водный кодекс Российской Федерации.

3. Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".

4. Федеральный закон N 89-ФЗ от 24 июня 1998 "Об отходах производства и потребления".

5. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6. Распоряжение Министерства культуры Российской Федерации от 02 августа 2017 года N Р-965 "Методические рекомендации субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления по развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций культуры".

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг".

#### Нормативно-правовые акты Волгоградской области

1. Закон Волгоградской области от 07 июня 2018 года N 72-ОД "О градостроительной деятельности на территории Волгоградской области".

2. Закон Волгоградской области N 204-ОД от 03 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области газоснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".

3. Закон Волгоградской области N 223-ОД от 28 декабря 2015 года "О перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области и органами государственной власти Волгоградской области по организации в границах муниципальных образований Волгоградской области электроснабжения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации".

4. Закон Волгоградской области от 16.06.2000 N 413-ОД "О создании судебных участков мировых судей в Волгоградской области".

5. Закон Волгоградской области N 140-ОД от 6 ноября 2014 г. "О социальном обслуживании населения Волгоградской области".

6. Закон Волгоградской области от 12 декабря 2007 года N 1591-ОД "О жилищном фонде Волгоградской области".

7. Постановление Губернатора Волгоградской области от 04 августа 2016 года N 406-п "Об утверждении Положения о комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской области".

8. Постановление Губернатора Волгоградской области от 13 декабря 2017 года N 849 "Об утверждении Положения о комитете образования, науки и молодежной политики Волгоградской области".

9. Постановление Губернатора Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 154 "Об утверждении Положения о комитете физической культуры и спорта Волгоградской области".

10. Постановление Губернатора Волгоградской области от 26 апреля 2012 года N 222 "Об утверждении Положения о комитете по управлению государственным имуществом Волгоградской области".

11. Постановление Администрации Волгоградской области от 12 сентября 2016 года N 506-П "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов для Волгоградской области, муниципальных районов и городских округов Волгоградской области".

12. Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года N 943 "Об утверждении Положения о комитете культуры Волгоградской области".

13. Постановление Администрации Волгоградской области от 19 декабря 2016 года N 693-п "Об утверждении Положения о комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области".

14. Постановление Администрации Волгоградской области от 24 ноября 2014 года N 33-п "Об утверждении Положения о комитете социальной защиты Волгоградской области".

15. Приказ комитета строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 года N 114-ОД "Региональные нормативы градостроительного проектирования Волгоградской области".

16. Приказ комитета архитектуры и градостроительства Волгоградской обл. от 24.10.2017 N 151-ОД "О внесении изменений в приказ комитета строительства Волгоградской области от 21 марта 2016 г. N 114-ОД "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Волгоградской области"".

17. Приказ комитета природных ресурсов и экологии Волгоградской области от 16.09.2016 N 1310 "Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, Волгоградской области".

#### Нормативно-правовые акты городского округа город Михайловка

1. Решение Михайловской городской Думы Волгоградской области от 29 декабря 2005 г. N 57 "Устав городского округа город Михайловка Волгоградской области".

2. Решение Михайловской городской Думы от 20 февраля 2015 г. N 956 "Об утверждении Генерального плана городского округа город Михайловка Волгоградской области".

3. Решение Михайловской городской Думы от 30 октября 2017 г. N 10 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа город Михайловка Волгоградской области".

#### Строительные нормы и правила, своды правил по проектированию и строительству

1. СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений".

2. СП 131.13330.2012 "Строительная климатология".

3. СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах".

4. СП 89.13330.2016 "Котельные установки".

5. СП 124.13330.2012 "Тепловые сети".

6. СП 41-101-95 "Проектирование тепловых пунктов".

7. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов".

8. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 года N 306 "Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг".

9. СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

10. СП 30.13330.2012 "Внутренний водопровод и канализация зданий".

11. СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения".

12. СанПиН 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".

13. СП 118.13330.2012 "Общественные здания и сооружения".

14. НПБ 101-95 "Нормы проектирования объектов пожарной охраны".

15. СП 88.13330.2014 "Защитные сооружения гражданской обороны".

16. СНиП 11-04-2003 "Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации".

17. СП 112.13330.2011 "Пожарная безопасность зданий и сооружений".

18. СП 11.13130.2009 "Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения".»

т) Разделы 2, 3 части III изложить в следующей редакции:

«2. Назначение и область применения местных нормативов градостроительного проектирования

Местные нормативы градостроительного проектирования применяются при подготовке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации генерального плана городского округа город Михайловка, документации по планировке территории (проектов планировки, проектов межевания) в части размещения объектов местного значения, правил землепользования и застройки с учетом перспективы их развития, градостроительных планов земельных участков, и решений о развитии застроенных территорий.

Местные нормативы должны обеспечивать соблюдение требований:

- охраны памятников истории и культуры;

- охраны окружающей среды;

- санитарно-гигиенических норм;

- интенсивности использования территорий иного назначения, выраженной в процентах застройки, иных показателях;

- пожарной безопасности.

3. Содержание местных нормативов градостроительного проектирования

Нормативы установлены с учетом природно-климатических, социально-демографических, национальных, территориальных особенностей городского округа город Михайловка и содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедеятельности человека, в том числе показатели обеспечения объектами социального и коммунально-бытового назначения и доступности таких объектов для населения:

- Объекты теплоснабжения населения;

- Объекты водоснабжения населения;

- Объекты водоотведения;

- Объекты автомобильного транспорта;

- Объекты образования местного значения;

- Объекты здравоохранения местного значения;

- Объекты физической культуры и массового спорта местного значения;

- Объекты культуры и искусства местного значения;

- Объекты услуг общественного питания, торговли, бытового обслуживания и иных услуг;

- Объекты сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО местного значения;

- Объекты, обеспечивающие деятельность органов государственной власти;

- Объекты, предназначенные для организации ритуальных услуг и мест захоронения;

- Места массового отдыха населения;

- Объекты, предназначенные для оказания государственных и муниципальных услуг населению;

- Объекты пожарной безопасности;

- Объекты гражданской обороны;

- Объекты благоустройства и озеленения территорий.»

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по природопользованию и охране окружающей среды Михайловской городской Думы.

Председатель Михайловской

городской Думы

Волгоградской области 						         Т.А. Забазнова

Глава городского округа

город Михайловка

Волгоградской области 						              С.А. Фомин